## Slide 1: Les protocoles de liaison point à point

## Slide 2: Les protocoles de liaison point à point
Niveau 2
paquets IP: ne peuvent être émis directement sur une liaison série
Délimitation des données: rôle de base des protocoles de liaison
Plusieurs protocoles définis:
    BSC (IBM): Binary Synchronous Communication
    SDLC (IBM): Synchronous Data Link Control
    LAPB (UIT-T): Link Access Procedure Balanced
    HDLC (ISO): High level Data Link Control
    SLIP (IETF): Serial Line Internet Protocol
    PPP (IETF): Point to Point Protocol
    PPTP (Microsoft)) Point to Point Tunneling Protocol
    PPPoE (IETF) PPP over Ethernet
    PPPoA (IETF) PPP over Atm
    L2F (CISCO) Layer 2 Forwarding
    L2TP (IETF) Layer 2 Tunneling Protocol

## Slide 3: HDLC
High level Data Link Control
Dérivé de SDLC d’IBM
Normalisé en 1976 par l’ISO
Synchrone orienté bit
Mode connecté
Gestion des erreurs: Détection et correction
Gestion du contrôle de flux
Gestion de la fenêtre d’anticipation
monoprotocole
Différentes versions:
    LAP: Link Access Protocol, fonctionnement sur sollicitation du primaire
    LAP-B: (B pour Balanced, mode équilibré, primaire – primaire)
    LAP-D: (D pour canal D, similaire à LAP-B est utilisé dans NUMERIS (RNIS))
    SDLC est présenté comme un sous-ensemble d’HDLC car moins riche; HDLC est une évolution de SDLC qui ne fonctionne qu’en mode non équilibré

## Slide 4: HDLC
Structure de la trame:
Fanion ou flag:
    Sur 8 bits
    Codage: 01111110 , le même pour fanion de début et fin de trame
    pour délimiter la trame
    Le fanion de fin de trame peut faire office de fanion de début de trame suivante
    Pour maintenir la synchronisation entre les trames en cas d’absence de données
    La transparence est réalisée selon la technique du bit de bourrage (bit stuffing): insertion d’un zéro après 5 bits successifs à 1
Fanion 8 bits 01111110 | Adresse 8 bits | Commande 8 bits ou 16 bits | Informations variable | FCS 16 bits | Fanion 88 bits 01111110

## Slide 5: HDLC
Adresse:
    Contrairement à la structure classique « adresse source/ adresse destination », la trame hdlc ne comporte qu’un seul champ d’adresse
    Utilisé à l’origine dans une relation maître/esclave, un seul champ adresse était nécessaire, il désignait le terminal auquel on transmettait les données ou le terminal qui transmettait les données
    Codage:
      - En modulo 8: 00000001 requête
      00000011 réponse
      champ « commande « sur 8 bits
      En modulo 128 00001000 requête
      00001100 réponse
      champ « commande « sur 16 bits

## Slide 6: HDLC
Commande:
    Sur 8 bits en modulo 8
    N(S) et N(R) sont codés sur 3 bits
    Les trames sont numérotés de 0 à 7
    La fenêtre d’anticipation est comprise entre 1 et 8
Format du cham« commande » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Trame I: Information | 0 | N (S) | P/F | N (R)
Trame S: Supervision | 1 | 0 | S | S | P/F | N (R)
Trame U: Unnumbered | 1 | 1 | M | M | P/F | M | M | M

## Slide 7: HDLC
Commande:
    Sur 16 bits en modulo 128
    Mode étendu
    Dans les réseaux locaux (taux d’erreurs faible) et dans les liaisons satellites (temps de transit important)
    N(S) et N(R) sont codés sur 7 bits
    Les trames sont numérotées de 0 à 127
    La fenêtre d’anticipation est comprise entre 1 et 128
Bits  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Trame S | 1 | 0 | Non utilisé | S | S | P/F | N (R)
Trame I | 0 | N (S) | P/F | N (R)
Trame U | 1 | 1 | MM | P/F | MMM

## Slide 8: HDLC
HDLC distingue 3 types de trames:
    Les trame d’information dites trames I
    Les trames de supervision dites trames S
    Les trames non numérotées dites trames U
Les trames I : servent à transporter les données provenant de la couche supérieure
    identifiées par le premier bit du champ commande à 0,
    transportent les données.
N(S) : numéro de séquence de la trame envoyée (S: Send)
    Conteur de séquence Incrémenté de 1 à chaque trame de donnée envoyée
N(R) : numéro de séquence de la trame reçue (R: Receive)
    Compteur de séquence incrémenté de 1 à chaque trame de données recue
P/F: Poll/Final
    P/F = 0 trame intermédiaire, ce n’est pas la fin de la fenêtre
    P/F = 1 dernière trame de la fenêtre, j’attend un acquittement

## Slide 9: HDLC
Les trames de supervision:
    Pour superviser l’échange de données sur la liaison, elles transporte des commandes
    Identifiées par les 2 premiers bits positionnés à 10 du champ « commande »
    Les bits SS identifient le type de trame S
    3 trames S utilisées par HDLC: RR, REJ et RNR
Bits SS | signification
00 | RR: Receive Ready, acquittement positif et prêt à recevoir (contrôle de flux)
01 | REJ: REJect, acquittement négatif, retransmission séquentielle de toutes les trames envoyées à partir de l’erreur (reprise sur erreur signalée)
10 | RNR: Receive Not Ready, acquittement positif mais non prêt à recevoir (contrôle de flux)
11 | SREJ: Selective REJect, acquittement négatif, retransmission sélétive, uniquement de la trame indiquée par N(R) Non utilisée par HDLC

## Slide 10: HDLC
Les trames non numérotées dites trames U (Unnumbered):
    Pour configurer le mode de fonctionnement de la liaison
MMMMM | 
 | SNRM Set Normal Response Mode mode « maître – esclave »
 | SARM Set Asynchronous Response Mode mode « primaire – secondaire » , en half-duplex
11100 | SABM Set Asynchronous Balanced Mode mode « primaire – primaire » , full-duplex, mode de base, modulo 8
11110 | SABME Set Asynchronous Balanced Mode Extended mode « primaire – primaire », full-duplex, mode étendu, modulo 128
10001 | FRMR FRaMe Reject trame invalide
00010 | DISC DISConnect l’une des extrémité se déconnecte
11000 | DM Disconnect Mode la station est déconnectée
00110 | UA Unnumbered Acknowledge acquittement positif des trames U

## Slide 11: HDLC
FCS:
    Frame Check Sequence
    Codé sur 16 bits
    Champ de contrôle d’erreur
    Calculé sur la base des champs « adresse, commande, informations »
    Selon l’algorithme du CRC16
    Reste sur 16 bits, de la division de « adresse, commande, information » par le polynôme générateur: X16 + X12 + X5 + 1
    Calculé à l’émission et vérifié à la réception

## Slide 12: SLIP
Obsolète
RFC 1055
Asynchrone orienté bloc
Simple
Uniquement la délimitation des trames ( flag de début et de fin)
Transparence des données: caractère de transparence (ESC)
Mono-protocole, pas de multiplkexage
Pas de mécanisme de contrôle ni de séquencement
Connexion temporaire (dial-up)
Chaque extrémité doit connaître l’adresse de l’autre

## Slide 13: PPP
RFC 1548
Inspiré de HDLC
Liaison d’accès au réseau Internet ou liaison entre 2 routeurs
Sur une liaison synchrone ou asynchrone
Par défaut, mode sans connexion, donc trames non numérotées; Possible de négocier l’utilisation de trames numérotées.
Multi-protocole
Détection et correction d’erreurs
Mécanisme d’anticipation
Comporte un ensemble de protocoles:
    PPP: ppp proprement dit pour le transport des données (trame ppp)
    LCP: Link Control Protocol pour la négociation des paramètres de liaison
    PAP: PPP Authentification Protocol ou
    CHAP: Challenge Handshake Authentification Protocol
    NCP: Network Control Protocol pour obtenir les paramètres de niveau réseau

## Slide 14: PPP
Niveau réseau
Niveau liaison
authentification négociation
Niveau physique
L’ensemble des protocoles de PPP
IP
NCP
LCP
PPP
PAP
CHAP

## Slide 15: PPP
Ensemble de sous-protocoles qui autorisent la négociation des paramètres et la sécurisation des échanges
Composé de 3 entités:
1: LCP:
    Établissement de la liaison LCP
    Lors de l’initialisation d’un transfert, chaque extrémité de la connexion entreprend une procédure de négociation des paramètres de l’échange par l’intermédiaire du protocole LCP (MRU: Maximum Receive Unit, PAP ou CHAP, )
2: PAP ou CHAP:
    L’entité appelée doit pouvoir identifier et authentifier l’appelant avant d’accepter une connexion
3: NCP:
    Pour définir les paramètres de niveau réseau (affectation des adresses IP, compression d’entête, ..)
    PPP pouvant être interrogé par divers protocoles de niveau 3
    NCP est constitué d’un ensemble de protocoles spécifiques à chaque protocole de niveau 3
          sur IP l’implémentation NCP se nome IPCP: IP control Protocol)
          Sur IPX , c’est IPXCP: IPX Control Protocol
          Sur AppleTalk, c’est ATCP: Apple Talk Control Protocol

## Slide 16: PPP
Une session PPP, de l’ouverture à la fermeture, se déroule comme suit:
1- Lors de la connexion, un paquet LCP est envoyé
2- en cas de demande d’authentification de la part du serveur, un paquet correspondant à un protocole d’authentification peut être envoyé (PAP ou CHAP ou KERBEROS)
3- une fois la connexion établie, PPP envoie des informations de configuration grâce au protocole NCP
4- les datagrammes à envoyer sont transmis sous forme de trame PPP
5- à la déconnexion, un paquet LCP est envoyée pour fin session

## Slide 17: PPP
Automate:

## Slide 18: PPP
Structure de la trame:
Fanion:
    indicateur de début ou de fin de trame
    Valeur: 01111110
Adresse:
    Pas d’adresse car liaison point à point
    Valeur: 11111111
Commande:
    Valeur standard: 00000011 indique trame d’information non numérotée, P/F positionné à 0.
    Possible d’utilisé un mode numéroté pour plus de fiabilité
Protocole:
    Indique quel protocole transmet les données
    Longueur sur 1 octet négociée lors de la connexion
    Multi-protocole
    Exemples de valeurs du champ « Protocole »:
      Ox 0021: IP Ox002D: TCP/IP Ox800F: IPV6
      OxC021: LCP OxC023: PAP OxC223: CHAP
FANION 8 bits | ADRESSE 8 bits | COMMANDE 8 bits | PROTOCOLE 8 ou 16 bits | DONNEES variable | FCS 8 ou 16 bits | FANION 8 bits

## Slide 19: PPP
Transparence des données utiles: (adresse, commande, info, FCS)
Sur une liaison synchrone:
    transparence similaire à celle de HDLC
    Insertion d’un bit à 0 tous les 5 bits à 1, technique de bit stuffing
Sur une liaison asynchrone:
    Transparence similaire à celle du protocole SLIP
    Insertion d’un caractère de transparence devant un fanion présent dans le champ « données »
    Les caractères dont la transparence doit être assurée sont indiqués à la connexion lors de l’exécution du protocole LCP
    Table ACCM: Asynchronous Control Character Map
    Champ « ACCM dans option » de LCP:
        0xFFFFFFFF: mode asynchrone
        0x00000000: mode synchrone

## Slide 20: PPP
Le protocole LCP: Link Control Protocol
    Lors de l’initialisation d’un transfert,
    procédure de négociation des paramètres de l’échange par l’intermédiaire de LCP
              Codage d’une option
        Trame LCP
Trame PPP
Type 1 octet | Longueur 1 octet | Valeur X octet | N options
Code 1 octet | Identification 1 octet | Longueur 2 octets | Données ( options négociées)
Protocole | trame LCP | bourrage
F | A | C | protocole | Trame LCP | FCS | F

## Slide 21: PPP
Quelques options négociées par LCP:
Code option | Fonction | Longueur | Signification
1 | MRU | 4 | Maximum Receipt Unit (par défaut 1500 octets)
2 | ACCM | 6 | Asynchonous Control Character Map
3 | Authentification | 6 | Valeur du champ « protocole » de PPP Soit 0xC023 pour PAP soit 0xC223 pour CHAP
7 | compression | 2 | Codage du champ « Protocole » de PPP sur 1 octet
8 | compression | 2 | Suppression des champ « adresse et commande » de la trame PPP

## Slide 22: PPP
MTU: (Maximum Transfert Unit) définit la capacité d’emport du niveau 2
MRU: (Maximum Receipt Unit) charge utile vue du niveau réseau
    Tient compte de la taille du champ « Protocole »
    Taille maximale du segment admis en réception
    Valeur par défaut: 1500 octets
    MTU
    MRU
Fanion | adresse | commande | protocole | information | bourrage | FCS | fanion

## Slide 23: PPP
Code: type de trame
Exemple de trames LCP
Type de trame | code | utilisation
Configure _request | 1 | Trame de négociation, le champ de données comprend la liste des options proposées lorsque la valeur proposée est différente de la valeur par défaut.
Configure_ack | 2 | Trame d’acceptation des options proposées par la trame configure_request
Configure_nack | 3 | Trame d’acceptation des options négociées mais pas des valeurs indiquées. L’émetteur doit proposer de nouvelles valeurs
Configure_reject | 4 | Trame de refus des options, le champ données indique les valeurs des options non négociable. L’émetteur reformule une requête de configuration avec les valeurs indiquées dans la trame de rejet
Terminate_request | 5 | Cette trame met fin à une connexion
Terminate_ack | 6 | Acquittement d’une fin de connexion
Code_reject | 7 | Trame utilisée pour indiquer à l’émetteur que le récepteur ignore une option, ceci signifie que les deux extrémités utilisent une version différente de PPP
Protocol_reject | 8 | Trame de gestion, indiquant que la valeur du champ protocole de la trame PPP est inconnue

## Slide 24: PPP
Phase d’initialisation de PPP
LCP Configure_request (modification à apporter aux valeurs par défaut)
LCP configure _ack (si valeurs acceptées par le récepteur)
LCP configure_nack ( si valeurs non acceptées par le récepteur
LCP configure_request
LCP configure_reject (les valeurs ne sont pas négociables)
LCP configure_request

## Slide 25: PPP
Identification:
    1 octet
    permet d’associer une requête à une réponse
Longueur:
    2 octets
    permet de distinguer les données utiles d’éventuelles données de bourrage

## Slide 26: PPP
La sécurisation des échanges:
    Le protocole PPP est utilisé sur des liaison point à point permanentes, mais aussi sur des liens temporaires comme une connexion à Internet via le réseau téléphonique.
    De ce fait, l’entité appelée doit pouvoir identifier et authentifier l’appelant avant d’accepter une connexion, c’est le rôle de PAP ou CHAP.
Le protocole PAP: PPP Authentification Protocol
    Protocole non fiable
    Échange en clair l’identifiant et le mot de passe de l’appelant une seule fois en début de session
    L’échange n’a pour objet que de valider la connexion

## Slide 27: PPP
Format de la trame PAP:
Code: 1: authentification_request
2: authentification_ack
3: authentification_nack
Identifiant: permet d’associer une requête à sa réponse
Les champs suivants contiennent l’identifiant et le mot de passe de l’extrémité qui s’authentifie. Ces champs de longueur variable sont précédés d’une information de longueur.
En cas d’échec, l’authentification est renouvelée, après n echecs, l’établissement de la liaison est refusé.
Code 1 octet | Identifiant trame 1 octet | Longueur totale 2 octets | Longueur ID 1 octets | Identification Longueur variable | Longueur PWD 1 octets | Password Longueur variable

## Slide 28: PPP
Le protocole CHAP: Challenge Handshake Authentification Protocol
    Fiable
    Mots de passe chiffrés et échangés périodiquement pour s’assurer qu’il n’y à pas eu substitution de correspondant.
    L’algorithme de chiffrement est précisé lors de la négociation LCP
    Protocole à 3 temps
    Après établissement du lien, l’appelé envoie un message de test à l’appelant (challenge)
    Ce dernier chiffre le contenu du message de test et le renvoie
    L’expéditeur compare sa réponse avec sa propre valeur (système à clé partagée ou secrète)
    Si le résultat coïncide, l’authentification est acceptée, dans le cas inverse la liaison est rompue.

## Slide 29: PPP
Le protocole de compression:
    Les en-têtes IP et TCP occupent une part non négligeable des données émises ( 40 octets sans les options)
    Lors de l’envoi de petits paquets il est intéressant de procéder à une réduction de volume des en-têtes
    Ne transmettre que la différence entre 2 en-têtes successifs (compression Van Jacobson)
La négociation d’adresse IP de l’équipement terminal:
    Le lien local peut informer le distant de l’adresse IP qu’il souhaite utiliser.
    Le distant peut accepter ou refuser en fournissant alors au local une adresse IP valide.
    Le local peut demander directement une adresse IP à l’hôte distant
    L’entité qui demande l’attribution d’une adresse IP émet sa requête avec le champ adresse IP égal à zéro

## Slide 30: PPP
MLPPP: Multiple Link PPP
    L’accès à un réseau distant peut utiliser une ligne unique (SLP: Simple Link Protocol) ou plusieurs lignes à bas débit pour obtenir une liaison haut débit.
    Le protocole multiligne (MLP: Multiple Link Protocol) fragmente le datagramme IP, transmet les différents fragments sur plusieurs lignes et assure le réassemblage.
    MLPPP peut être utilisé pour répartir la charge sur plusieurs liens, il est transparent pour le protocole de niveau réseau.

## Slide 31: PPP
IP
IP
SLP
MLP
SLP
SLP
SLP

## Slide 32: PPP
Format de la trame MLPPP:
Protocole MLPPP: 0x003D
BE00:
    sur 4 ou 8 bits selon la taille du champ « numéro de séquence » gère la fragmentation.
    Le bit B (Beginning) est positionné à 1 dans le premier fragment
    Le bit E (Ending) est positionné à 1 dans le dernier fragment
    Si un datagramme n’est pas fragmenté, les bits B et E sont tous les deux à 1
Numéro de séquence: indique la position du fragment dans le datagramme
Fanion 8 bits 01111110 | Adresse 8 bits 0xFF | Commande 8 bits 0x03 | Protocole 8 bits 0x003D | BE00 4 bits Ou 8 bits | Numéro de Séquence 12 ou 24 bits | Segment IP | FCS 8 bits | Fanion 8 bits 01111110